## Slide 1
SCHONE ENERGIE
WATERSTOF
LES 3

## Slide 2
LEERDOELEN
Na afronding van deze les kunnen leerlingen het volgende:
Laten zien hoe je door gebruik van energie chemische verbindingen kunt breken met behulp van de DIY kit;
Laten zien hoe door een chemische reactie elektriciteit opgewekt kan worden met de DIY kit;
Begrijpen wat elektrolyse is en hoe het wordt gebruikt om water te splitsen;
Effectief monteren van het DIY chassis
Analyseer en interpreteer de verschillende toepassingen van waterstof inclusief energie opslag en transport

## Slide 3
Elektrolyse is een veel belovende optie voor de productie van waterstof uit hernieuwbare bronnen.
Het is het proces waarbij elektriciteit wordt gebruikt om water in zijn componenten te splitsen: waterstof en zuurstof.
Deze reactie vindt plaats in een unit genaamd elektrolyser die je in de vorige les hebt gebruikt.
WAT IS ELECTROLYSE?
H
2
O
2
H
O
e
e
BRANDSTOF IN
ELEKTRISCHE STROOM
BRANDSTOF UIT
LUCHT IN
H
O
2
ONGEBRUIKTE GASSEN UIT
2
H
H
+
e
e
+
-
-
-
-
ANODE
ELEKTROLYTE
KATHODE

## Slide 4
Nu je weet wat waterstof is en hoe je het maakt, kun je deze kennis gebruiken om elektriciteit op te wekken met de brandstofcel!
De elektrolyser uit je kit kan nu worden gebruikt als brandstofcel door de geproduceerde waterstof en zuurstof erin te injecteren.
Volg de instructies in de DIY presentatie en/of bekijk de Engels talige video voor meer instructies.

## Slide 5
DIY CHASSIS OPBOUW

## Slide 6
houten chassis
wielen
houder brandstofcel
voorwiel steun
Metalen borgring
as
MOTOR EN TRANSMISSIE

## Slide 7
as
Voorwiel steun
rubber ring
voorwiel
afstandhouder

## Slide 8
MONTAGE AAN CHASSIS
1e
2e

## Slide 9
1. UITSPARING AAN DE LINKER ZIJDE
2. LANGE SCHROEVEN
3. METALEN RINGEN
4. KLEINE MOEREN

## Slide 10
WIELEN

## Slide 11
1. BRANDSTOFCEL HOUDER
GROTE MOEREN
2. MONTEREN OP HET CHASSIS
METALEN BORGRING
KLEINE MOER
KLEINE SCHROEF

## Slide 12
MOTOR AANSLUITEN
Opmerking: als de motor achteruit loopt, verwissel dan de draden.
Verplaats de rode naar de zwarte positie en de zwarte naar de rode positie.

## Slide 13
KLAAR OM TE RACEN?
Nu je alle onderdelen hebt gemonteerd laat je de auto rijden!
Breng indien nodig wijzigingen en/of aanpassingen aan.
Meet hoever de auto kan rijden met een lading waterstof en zuurstof .
Kan je de brandstofcelinvoer aanpassen om deze sneller te laten werken?

## Slide 14
WAT ZIJN ANDERE VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN DIE JE KAN BEDENKEN VOOR HET GEBRUIK VAN WATERSTOF ALS ENERGIEBRON ?
Als een brandstofcel elektriciteit opwekt.
Als warmte- en krachtbron voor je huis.
Om aardolie te raffineren en kunstmest te produceren.
Als batterij om stroom op te slaan voor later.
Transport.

## Slide 16
GEEN EMISSIES! DE EMISSIE VAN ELEKTROLYSE IS GEWOON WATER, HET PRODUCT VAN DE BINDING TUSSEN TWEE DELEN WATERSTOF EN EEN DEEL ZUURSTOF
Vrachtwagens worden nu ook voorzien van brandstofcellen. Zij vervangen steeds meer de fossiele brandstoffen, dat betekent dat waterstof ons een stap dichter bij een schoner milieu brengt!
Waterstof brandstofcellen zijn hernieuwbare energiebronnen en worden gebruikt in het transport
De Toyota Mirai kan ongeveer 4,8 kg waterstof gebruiken als brandstof om elektriciteit te maken voor de elektromotor in de auto.

## Slide 17
In feite worden beide elementen gebruikt in de brandstoftechnologie, maar aangezien zuurstof al aanwezig is in de lucht die we inademen, kunnen brandstofcellen deze gebruiken.
Waarom wordt waterstof in plaats van zuurstof gebruikt om brandstofcelauto’s aan te drijven?
PLANTEN
DIEREN
OCEAAN
O
N
Ar
CH
CO
H O
2
2
2
2
2
oxcidizing
atmosphere

## Slide 18
BRONNEN OM TE BEKIJKEN
Geothermie: https://www.youtube.com/watch?v=JztI5xZHcGc
Windenergie: https://www.youtube.com/watch?v=oRZwkZoVefM
Zonne energie: https://www.youtube.com/watch?v=cOYFMSmOyJU
Biomassa: https://www.youtube.com/watch?v=zQAtglPJbHI